Стабилизаторы напряжения Элтех СН стандарт

| Фото | Краткое описание |  |
| --- | --- | --- |
| Однофазные стабилизаторы ЭЛТЕХ СН стандарт |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 1000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный). Светодиодная индикация Мощность 1кВа Рабочий диапазон напряжения 140-270В Номинальный диапазон напряжения 150-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. ( 140х180х290) Вес 5кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 2000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный).Светодиодная индикация Мощность 2кВа Рабочий диапазон напряжения 140-270В Номинальный диапазон напряжения 150-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. ( 180х250х290) Вес 7кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 3000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный).Светодиодная индикация Мощность 3кВа Рабочий диапазон напряжения 140-270В Номинальный диапазон напряжения 150-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. ( 180х250х410) Вес 9кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 6000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 6кВа Рабочий диапазон напряжения 130-270В Номинальный диапазон напряжения 140-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (200х300х440) Вес 16кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 8000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 8кВа Рабочий диапазон напряжения 130-270В Номинальный диапазон напряжения 140-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (200х300х440) Вес 21кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 10000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 10кВа Рабочий диапазон напряжения 130-270В Номинальный диапазон напряжения 140-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (250х280х480) Вес 25кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 12000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 12кВа Рабочий диапазон напряжения 130-270В Номинальный диапазон напряжения 140-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (250х280х480) Вес 30кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 15000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 15кВа Рабочий диапазон напряжения 130-270В Номинальный диапазон напряжения 140-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (250х280х480) Вес 37кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 20000 стандарт Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 20кВа Рабочий диапазон напряжения 130-270В Номинальный диапазон напряжения 140-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (250х280х480) Вес 45кг |  |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения ЭЛТЕХ СН стандарт |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х1000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный). Светодиодная индикация Мощность 3кВа Рабочий диапазон напряжения 240-470В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(140х180х290) Вес 15кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х2000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный).Светодиодная индикация Мощность 6кВа Рабочий диапазон напряжения 240-470В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(140х180х290) Вес 21кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х3000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный). Светодиодная индикация Мощность 9кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(180х250х410) Вес 27кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х6000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 18кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(200х300х440) Вес 48кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х8000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 24кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ)мм 3*(200х300х440) Вес 63кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х10000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 30кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 75кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х12000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 36кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 90кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х15000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 45кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 111кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х20000) стандарт Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 60кВа Рабочий диапазон напряжения 225-465В Номинальный диапазон напряжения 245-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(290х280х530) Вес 135кг |  |

Стабилизаторы Элтех СН Бриз

| Однофазные стабилизаторы ЭЛТЕХ СН бриз |  |
| --- | --- |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 3 000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 3 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 180х250х410 Вес 9 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 6 000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 6 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон(В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 200х300х440 Вес 16 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 8000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 8 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон(В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 200х300х440 Вес 21 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 10000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 10 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон(В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 250х280х480 Вес 25 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 12000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 12 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон(В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 250х280х480 Вес 30 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 15000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 15 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон(В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 250х280х480 Вес 37 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 20000 бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 20 кВа Рабочий диапазон напряжения 120-275В Номинальный диапазон напряжения 140-265В Выходной диапазон(В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм 290х280х530 Вес 45 кг |  |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения ЭЛТЕХ СН бриз |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х3000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 9кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(180х250х410) Вес 27кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х6000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 18кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(200х300х440) Вес 48кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х8000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 24 кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(200х300х440) Вес 63кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х10000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 30 кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 75кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х12000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 36 кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 90кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х15000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 45кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 111 кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х20000) бриз Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 60кВа Рабочий диапазон напряжения 210-475В Номинальный диапазон напряжения 240-455В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(290х280х530) Вес 135кг |  |

Стабилизаторы Элтех СН Эко

| Однофазные стабилизаторы напряжения Элтех СН Эко |  |
| --- | --- |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 12000 Эко Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 12кВа Рабочий диапазон напряжения 140-270В Номинальный диапазон напряжения 165-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (250х280х480) Вес 30кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 15000 Эко Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 15кВа Рабочий диапазон напряжения 140-270В Номинальный диапазон напряжения 165-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (250х280х480) Вес 37кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 20000 Эко Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 20кВа Рабочий диапазон напряжения 140-270В Номинальный диапазон напряжения 165-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты (ГхВхШ) мм. (290х280х530) Вес 45кг |  |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения ЭЛТЕХ СН Эко |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х12000) Эко Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 36кВа Рабочий диапазон напряжения 240-470В Номинальный диапазон напряжения 285-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 90кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х15000) Эко Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 45кВа Рабочий диапазон напряжения 240-470В Номинальный диапазон напряжения 285-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(250х280х480) Вес 111кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х20000) Эко Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 60кВа Рабочий диапазон напряжения 240-470В Номинальный диапазон напряжения 285-450В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты 3*(ГхВхШ) мм 3*(290х280х530) Вес 135кг |  |

Стабилизаторы Элтех СН Люкс

| Однофазные стабилизаторы напряжения Элтех СН Люкс |  |
| --- | --- |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 10000 Люкс Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 10кВа Рабочий диапазон напряжения 85-265В Номинальный диапазон напряжения 95-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты мм. (250х280х480) Вес 30кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 15000 Люкс Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 15кВа Рабочий диапазон напряжения 85-265В Номинальный диапазон напряжения 95-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты мм. (290х280х530) Вес 45кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН 20000 Люкс Тип : симисторный (тиристорный) Мощность 20кВа Рабочий диапазон напряжения 85-265В Номинальный диапазон напряжения 95-260В Выходной диапазон (В) 220+/-5% Габариты мм. (290х280х530) Вес 45кг |  |
| Трехфазные стабилизаторы напряжения ЭЛТЕХ СН Люкс |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х10000) Люкс Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 30кВа Рабочий диапазон напряжения 150-470В Номинальный диапазон напряжения 165-460В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты мм 3*(250х280х480) Вес 90кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х15000) Люкс Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 45кВа Рабочий диапазон напряжения 150-470В Номинальный диапазон напряжения 165-460В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты мм 3*(290х280х530) Вес 135кг |  |
|  | Стабилизатор напряжения Элтех СН (3х20000) Люкс Тип: симисторный (тиристорный) Мощность 60кВа Рабочий диапазон напряжения 150-470В Номинальный диапазон напряжения 165-460В Выходной диапазон(В) 380+/-5% Габариты мм 3*(290х280х530) Вес 135кг |  |